## Slide 1
Agrolux 温室补光产品组合方案
FlexBar DS-30 双通道层间灯条 × SlideNode SN-40 浮动补光节点
项目编号：20260403-Agrolux-HORT | 日期：2026-04-04 | 机密

## Slide 2
市场机会
$3.7B → $10.4B
温室照明市场规模 2023→2028，CAGR 22.4%
• 行为矛盾①：要满足DLI目标（番茄22-30 mol/m²/day）→ 但电费是最大运营成本
• 行为矛盾②：要换LED节能 → 但LED减热加剧冬季供暖成本
• 行为矛盾③：要多品种光谱优化 → 但同区域顶灯无法分区配光
• 行为矛盾④：要提升中下层叶片光照 → 但顶灯穿透力有限，进入冠层热伤风险高
来源：MarketsandMarkets 2024 [H]

## Slide 3
目标用户
Head Grower
商业温室技术负责人，日均工作10h+，管理1公顷以上种植区
痛点：
• 轮作换品种时光谱切换靠经验，无标准化流程
• 层间补光安装复杂，现有产品固定安装无法随苗高调整
• OS控制系统刚上线，团队学习成本高
关键使用场景
• 冬季番茄密植期：顶光DLI不足+冠层内部光照衰减>70%
• 轮作节点：番茄→甜椒，光谱需从高蓝切至高红
• 生长追踪：番茄每周长15-20cm，固定灯效率每周下降

## Slide 4
C-05 FlexBar DS-30 双通道层间灯条
解决：层间补光 + 轮作光谱切换
P0功能：
• 层间补光 ≥200µmol/s/m，30-40cm冠层内精准打光
• 双光谱预设：配方A（生长期高蓝）/ B（结果期高红），一键切换
• Modbus接入LYRA/Agrolux OS，远程切换光谱
宽30mm | 40-60W/m | ≥3.6µmol/J | IP67 | BOM≤$28/m
全球无已知产品同时具备层间安装+双通道可调光谱
vs Hortilux Inter：60mm宽固定单谱 vs 本方案30mm双谱
DFM：CONDITIONAL
BOM：$22-28/m（灯条）+ $45/台驱动器（均摊≤$8/m）
主要风险：
⚠ 热阻：双通道8h连续，结温需验证≤105°C
⚠ EMI：双PWM驱动器互扰，需EMC预测试

## Slide 5
C-02 SlideNode SN-40 浮动轨道补光节点
解决：动态追踪作物生长高度
P0功能：
• 单手15秒调位：弹簧夹沿灌溉导轨滑动，无需工具
• 40W COB / 400µmol/s，始终维持最优光距30-40cm
• Zigbee自组网（8节点+1网关），Modbus接入Agrolux OS
Ø80mm×20mm | 40W | IP65 | RH 95% | BOM≤$45/节点
市场唯一可随作物动态移位的补光节点
vs Hortilux Inter：固定安装，效率损失30-40%（植株0.5m→3m周期内）
DFM：CONDITIONAL
BOM：$35-45/节点（含Zigbee模块）
主要风险：
⚠ 无线稳定性：金属温室80-95%RH多径干扰，需实地测试
⚠ 热阻：20mm圆盘40W COB，FEA验证优先

## Slide 6
CMF规格 + 效果图提示词
FlexBar DS-30
颜色：
RAL 9003 Signal White，ΔE≤1.5
材料：
6063-T5铝基板 + ASA驱动器壳体 + M12 IP67接头
表面处理：
阳极氧化哑光GU15-25 / 聚氨酯面漆GU20-30
效果图提示词示例：
Angle 1: 30mm wide anodized aluminum LED strip, 1.2m length, dual LED rows (red+blue-white), signal white RAL9003, spring clips, M12 connectors, 45° isometric, studio lighting, dark background, photorealistic 8K
SlideNode SN-40
颜色：
RAL 7016 Anthracite Gray，ΔE≤2.0
材料：
ADC12压铸铝 + PC光学镜片 + 316L不锈钢夹具
表面处理：
TGIC环氧粉末哑光GU10-20，细砂纹防滑
效果图提示词示例：
Angle 1: 80mm diameter × 20mm disc, anthracite gray RAL7016, 55mm PC COB lens, top spring clamp with thumb-press button, matte powder coat, 45° isometric, dark background, photorealistic 8K

## Slide 7
落地性评估
产品 | 风险项 | 等级 | 缓解措施
FlexBar DS-30 | 双通道热阻（结温验证） | H | FEA仿真→降功率备选
FlexBar DS-30 | 双PWM驱动EMI互扰 | H | EMC预测试$3-5k
FlexBar DS-30 | UL 8800认证周期 | M | 预算$25-35k，6个月
SlideNode SN-40 | 无线稳定性（温室实测） | H | 72h实地测试优先
SlideNode SN-40 | 圆盘热阻（FEA验证） | H | 必须先做FEA再打样
SlideNode SN-40 | 网关单点故障 | M | 离线安全模式（已写入PRD）
FlexBar DS-30 灯条：$22-28/m 驱动器：$45/台（均摊$7-9/m） 合计：约$29-37/m
SlideNode SN-40 节点：$35-45/个 量产500件后→$27-35/个 （压铸模$18k开模）

## Slide 8
推销策略 与 下一步行动
推荐顺序：C-05先行，C-02跟进
• C-05门槛低：不依赖LYRA接口授权，Modbus通用协议，可独立落地
• C-05价格可接受：$29-37/m，种植者可小批试用，降低Owner决策门槛
• C-02需先验证无线可靠性（首要H级风险），建议借用客户温室实测后再推进
• 两个产品可作为产品组合pitch：'层间补光完整解决方案，固定+动态两种选择'
维度 | C-05评分 | C-02评分
使用场景 | ★★★★☆ 场景清晰，轮作+层间 | ★★★★☆ 场景清晰，高茎作物追踪
目标人群 | ★★★★☆ Head Grower明确 | ★★★☆☆ 操作动作需用户研究验证
差异化 | ★★★★★ 全球无已知同类 | ★★★★★ 市场唯一动态移位节点
制造可行性 | ★★★☆☆ 热/EMI需验证 | ★★☆☆☆ 热+无线双H风险
成本结构 | ★★★★☆ BOM可控 | ★★★☆☆ 量产前成本偏高
市场规模 | ★★★★☆ CAGR 22.4%，层间补光明确需求 | ★★★☆☆ 高茎作物子集
客户买单 | ★★★☆☆ 取决于Agrolux OEM开放度[L] | ★★★☆☆ 同上
立即行动（按优先级）
1. 联系Agrolux partnerships部门，确认OEM合作开放度（影响所有方向）
2. C-05：安排双通道热阻FEA仿真（1周），同步EMC预测试咨询（SGS/Intertek）
3. C-02：在目标客户温室借测Zigbee 72h可靠性（最低成本验证H级风险）
4. C-02量产规划：确认年需求量是否>500件，决定是否开压铸模
© 2026 | 项目编号：20260403-Agrolux-HORT | 机密文件，仅供Agrolux内部评审